Type d’engin Palangre de type norvégien Caractéristiques de la ligne 11.5 mm Polyester/Nylon Longueur approximative Approx (4 000 – 8 000 m) Hameçon 14/0 Espacement 1,4 m entre hameçons Lestage Lest intégré 50 g/m Type et nombre d’ancre 2 x ancres (45 kg) Chaines si besoin

# Text boxes

Palangre de fonds de type norvégienne

Ligne autolestée   50g/m

Ø : 11.5 mm

Ancre  45 K

Bouée

1.4 m

Surface floats

Sens de  Filage

Ø  11.5 mm

Taille A 4

1 magasin = 6 lignes  = 720 hameçons

Ø  14 mm

Hameçon Type  14/0

Flash + Gonio